## Slide 1: IPL, 9 meses depois ...
Pedro Ribeiro – pribeiro@net.ipl.pt

## Slide 2: Em Junho de 2023 partilhei os “Dilemas do serviço de rede sem fios”
O que mudou entretanto?

## Slide 3: Serviço eduroam – requisitos (1)
Autenticação de acessos EAP-Enterprise via RADIUS
Atribuição dinâmica de VLAN pelo RADIUS
  Somente com SSID eduroam!
Isolamento de comunicações (VLANs)
  Tráfego de utilizadores internos (uma ou mais VLANs)
  Tráfego de utilizadores externos
  Gestão dos AP

## Slide 4: Serviço eduroam – requisitos (2)
Suporte das tecnologias mais recentes e de implantação generalizada - Segurança, Roaming, Débitos
Comutação eficiente do tráfego (sem passar por “controladores”)
Operação independente da disponibilidade de “controlador”
Gestão simplificada
  Auto-aprovisionamento com templates
  Gestão e monitorização centralizadas (idealmente independentes de recursos externos/cloud)
  Atualização de software
Custos compatíveis com os r€cursos de uma IES

## Slide 5: Equipamentos ativos ...
Fomos contactados por representantes de algumas soluções
  Alguns durante as próprias Jornadas 2023
Maioria das soluções falhava em algum aspeto
  Custos por equipamento de centenas a milhares de euro
  Dependência de soluções proprietárias de operação (controladores)
  Baixo desempenho com dezenas de acessos concorrentes
  Centralização da conectividade no controlador
  Parametrização individual de equipamentos
  Necessidade de múltiplos SSID para segregar tráfego

## Slide 6: Por onde ficámos ...
Na solução que suportou as Jornadas 2023
Até ao momento não encontrámos as restrições de capacidade de outras
A atribuição dinâmica de VLAN funciona usando atributos standard do RADIUS
Iniciámos os testes com controlador online (gratuito) do fabricante
  Atualmente usamos a versão (appliance gratuita) sobre VMWare ESXi.
A operação dos equipamentos após aprovisionamento não depende do controlador
Equipamentos suportando WiFi6 com suporte de roaming (11r)
Custos inferiores a 250€/AP (reduções com descontos de quantidade)

## Slide 7: Mas não foi ligar e usar ...
Estudo da documentação e preparação da auto-descoberta de controlador via DHCP
  Versões originais de bootloader dos AP nem sempre respeita – manual!
Aprender o significado e localização das opções disponíveis
  Controlador Cloud ou on-premises praticamente iguais
Necessárias adequações da parametrização FreeRADIUS
Necessária a reorganização do encaminhamento do tráfego
  Anteriormente centralizado nos controladores
  Restante infraestrutura beneficiou com simplificação e eficiência resultante

## Slide 8: Bugs!
Bug no firmware de um dos modelos adotados fazia com que o AP deixasse de autenticar acessos via RADIUS
  Aceitava utilizadores via roaming entre APs
  Já resolvido com o suporte do fabricante – Exigiu dedicação da nossa equipa na identificação, documentação do problema, envio de evidências e disponibilização de acessos para monitorização/debug em operação
No RADIUS accounting
  Em algumas mensagens após reboot enviam NAS-IP-Address = 0.0.0.0
  Após roaming rápido (IEEE802.11r) o User-Name reportado é o endereço MAC do cliente - poderá ser limitação da norma?
  Problemas já reportados, em análise no suporte do fabricante, atualmente mitigados por nós com rotinas extra do lado do FreeRADIUS/SQL

## Slide 9: Implantação
50 equipamentos adquiridos, 30~40 a adquirir brevemente
  Prevemos substituir e complementar com cerca de 300 até final do ano
Menos de 10 equipamentos em operação
  Ficámos sem o elemento da equipa que tratava das redes passivas
  Complicações internas na aquisição e acompanhamento de serviços de cablagem
    Alguns locais dependem de obras pendentes geridas localmente (PRR)
  Prevemos ativar mais equipamentos até final do mês
Continuam as espectativas irrealistas
  Uma das escolas questionada sobre locais de cobertura prioritária respondeu com uma planta de 90% assinalada

## Slide 10: A Officelan é patrocionador da sessão, não desta apresentação
Agradeço à Officelan e Grandstream pela colaboração ativa neste projeto.
APs em uso Grandstream GWN7662 e GWN7664